## Slide 1
이승로봇 게임재활 콘텐츠 기획
운동은 그대로인데,
경험이 달라진다
간단한 재활운동을 짧은 미션과 피드백이 있는
게임운동 콘텐츠로 바꾸는 기획안입니다.
게임운동 루프
반복운동을 하나의 콘텐츠 흐름으로 정리
1
미션
오늘 할 동작을 짧게 제시
2
반응
움직임이 화면 변화로 돌아옴
3
기록
횟수·시간·중단 사유를 남김
4
다음 미션
휴식 후 다음 과제로 연결
반복 숙제 → 짧은 게임 루프
기획 예시 | 치료 효과를 단정하지 않는 콘텐츠 방향
Notes: 표지는 이 기획의 핵심 전환을 보여준다. 재활운동 자체를 바꾸는 것이 아니라, 경험을 미션과 피드백이 있는 구조로 바꾼다는 점을 말한다.

## Slide 2
문제 정의
반복운동에는 "왜 계속해야 하는지"를 보여주는 장치가 필요하다
02
반복 자체는 중요하지만, 사용자가 반복의 의미와 현재 수행 상태를 이해하지 못하면 경험은 쉽게 무거워질 수 있습니다.
동작은 단순하다
팔 뻗기, 손 쥐기, 무릎 펴기처럼 기본 동작은 짧고 반복적입니다.
반응은 약하다
사용자는 지금 잘하고 있는지, 다음에 무엇을 해야 하는지 바로 알기 어렵습니다.
기록은 흩어진다
치료사와 보호자는 수행 과정과 중단 이유를 확인할 수 있어야 합니다.
그래서 필요한 것은
운동을 계속하게 만드는 경험 구조
표현 주의: 실제 환자 행동을 단정하지 않고 가능성 중심으로 표현
Notes: 이 장은 문제 정의다. 단순 반복을 부정하는 것이 아니라, 반복을 이해하기 쉽게 만들어야 한다는 방향으로 말한다.

## Slide 3
기획 원리
게임화의 핵심은 재미보다 반복 루프다
03
게임 요소는 운동을 대신하는 것이 아니라, 반복 수행을 이해하기 쉬운 순환 구조로 바꾸는 장치입니다.
1
목표 제시
오늘 할 동작을
짧게 제시
2
동작 수행
사용자가
움직임 수행
3
화면 반응
움직임이
화면 변화로 돌아옴
4
휴식 체크
무리하지 않도록
쉬어가기
5
기록 저장
횟수·시간·중단
사유 저장
6
다음 미션
휴식 후 다음
과제로 연결
한 번의 미션이 끝나면 기록과 휴식 기준을 확인하고 다음 미션으로 이어집니다.
재미는 장식이 아니라, 반복을 이해하고 다시 시도하게 만드는 흐름입니다.
게임 요소는 참여 장치이며, 운동 강도와 대상자는 전문가 확인 필요
Notes: 게임화는 단순히 점수와 보상을 붙이는 것이 아니다. 목표, 수행, 반응, 휴식, 기록이 반복되는 루프를 설계하는 것이다.

## Slide 4
콘텐츠 예시
기본 운동은 작은 미션으로 바뀐다
04
기본 운동
게임 미션
화면 반응
기록
팔 앞으로 뻗기
과일 따기
목표 지점에 닿으면 빛이 켜짐
도달 횟수, 좌우 차이
손 쥐었다 펴기
보석 모으기
손 동작마다 아이템 획득
반복 횟수, 피로도
무릎 펴기
풍선 터뜨리기
다리 움직임에 따라 타일 반응
수행 시간, 중단 사유
체중 이동
균형 게이지
중심이 범위 안에 들어오면 유지
유지 시간, 흔들림
결과 표현 금지: '기능 향상', '회복' 대신 수행·반응·기록 중심으로 설명
기획 예시 | 재활 전문가 검토 전 문구
Notes: 이 장은 동작을 게임 콘텐츠로 바꾸는 예시다. 운동 효과를 주장하지 않고, 어떤 미션과 화면 반응, 기록 단위로 바뀌는지 보여준다.

## Slide 5
환자 화면 방향
환자에게는 오늘의 미션이 먼저 보여야 한다
05
환자 화면은 치료 결과보다 오늘 무엇을 하면 되는지, 언제 쉬어야 하는지를 쉽게 보여주는 데 집중합니다.
기획 예시
오늘의 미션
팔을 앞으로
천천히 뻗기
6 / 10
쉬어가기
다시 시도
먼저 보이는 정보
오늘의 미션, 남은 횟수, 쉬어가기
강요하지 않는 피드백
성공/실패보다 도달, 휴식, 다시 시도
안전 입력
통증, 피로, 어지러움 같은 중단 신호
"오늘의 미션을 하나씩 수행합니다."
환자용 문구는 명령형·단정형·무리 유도 표현을 피함
Notes: 환자에게는 복잡한 재활 설명보다 오늘의 미션과 쉬어가기, 다시 시도 같은 안전한 피드백이 먼저 보여야 한다.

## Slide 6
치료사 화면 방향
치료사에게는 게임 결과가 관찰 기록이 된다
06
게임 결과는 점수 자랑이 아니라, 치료사가 참고할 수 있는 수행 기록으로 정리되어야 합니다.
세션 기록
반복
10회
수행 시간
32초
중단 사유
없음
자가 피로도
2 / 5
관찰 메모
오른쪽 도달 범위가 짧게 나타남. 다음 세션에서 통증 여부 확인 필요.
기록의 역할
진단이나 처방이 아니라 상담과 판단의 참고 자료
표현 기준
좋아졌다보다 변화 추이와 중단 사유를 남김
"수행 기록은 치료사의 판단을 돕는 참고 자료입니다."
기획 예시 | 재활 전문가 검토 전 문구
Notes: 치료사 화면은 점수 경쟁이 아니라 관찰 기록이다. 반복 횟수, 시간, 중단 사유, 피로도, 메모가 다음 세션의 참고 자료가 된다.

## Slide 7
운영 관점
보호자와 관리자는 안전한 운영 흐름을 본다
07
보호자
피로·통증·훈련 전후 변화를 메모
상담 참고 메모
관리자
세션 수·사용 현황·안전 체크를 확인
운영 기록
재활 전문가
대상자·운동 범위·중단 기준을 검토
전문가 질문
게임 콘텐츠는 재미만으로 끝나지 않고, 관찰·안전 체크·운영 기준으로 이어져야 합니다.
기획 예시 | 재활 전문가 검토 전 문구
Notes: 이 장은 환자 화면 밖의 사용자들을 다룬다. 보호자, 관리자, 재활 전문가에게 필요한 정보가 다르므로 콘텐츠 구조도 분리되어야 한다.

## Slide 8
표현 기준
재미있는 문장과 안전한 문장은 따로 검토해야 한다
08
게임화는 참여를 돕는 장치지만, 치료 효과나 안전을 단정하는 문장으로 넘어가면 안 됩니다.
사용 가능
반복 수행을 이해하기 쉬운 형태로 설계합니다.
수행 기록을 참고 자료로 남깁니다.
검토 필요
게임을 하면 재활 효과가 올라갑니다.
기능이 회복됩니다.
분리 기준: 안전한 문장 / 위험한 문장 / 출처 / 전문가 확인 질문
위험 문장은 예시로만 사용하며, 실제 홍보·환자용 문구로 사용하지 않음
Notes: 이 장에서는 사용 가능한 문장과 검토가 필요한 문장을 분리해서 보여준다. 위험한 문장은 실제 문구가 아니라 하지 말아야 할 예시로만 둔다.

## Slide 9
하네싱 구조
자료조사 에이전트는 PPT를 만드는 사람이 아니라 기준을 정리하는 사람이다
09
first acting
게임화 아이디어
안전 문장
위험 문장
출처
전문가 질문
압축
선별
시각화
second acting
PPT 구조
장표 문구
시각화 방향
발표 흐름
다음 프로토타입
역할을 나누면, 다음 에이전트는 조사 결과를 복사하지 않고 검증된 재료만 장표화합니다.
기획 예시 | 재활 전문가 검토 전 문구
Notes: 자료조사 에이전트는 완성 PPT를 만드는 역할이 아니다. 기준과 재료를 남기고, second acting에서 이를 장표 흐름으로 바꾼다.

## Slide 10
다음 단계
다음 실험은 한 가지 운동을 30초 미션으로 만드는 것이다
10
1
운동 선택
팔 뻗기 하나만 고른다
2
미션 화면
30초 목표와 반응을 만든다
3
피드백 문구
도달·휴식·다시 시도로 쓴다
4
화면 분리
환자 화면과 치료사 기록을 나눈다
5
전문가 검토
중단 기준과 표현을 확인한다
작게 검증할수록, 게임화 아이디어와 재활 안전 기준을 함께 다듬을 수 있습니다.
다음 산출물 후보: 30초 미션 UI 흐름 / 환자용 문구 / 치료사용 기록 화면
Notes: 마지막 장은 다음 실행을 제안한다. 처음부터 큰 콘텐츠 세트를 만들지 말고 한 가지 운동을 30초 미션으로 만들어 작은 프로토타입으로 확인한다.